## Slide 1
·
·
·
·
·
·
·
·
DESAFIO FIAP · INDÚSTRIA ESPACIAL 2026
PROJETO
INTEGRADOR
NETWORK ARCHITECT SOLUTIONS
SATCONNECT — INFRAESTRUTURA PARA A NOVA ECONOMIA ESPACIAL
📋
FORMATO
Projeto em Grupo
📅
SEMESTRE
1º · 2026
📦
ENTREGAS
5 Fases
🛰️
FERRAMENTA
Packet Tracer
© 2026 Gabriel Arcanjo · FIAP · Todos os direitos reservados

## Slide 2
O CLIENTE
SatConnect
INFRAESTRUTURA PARA A NOVA ECONOMIA ESPACIAL
A SatConnect é uma startup brasileira especializada em processamento de dados de satélites de observação da Terra. Em parceria com a Carta Internacional Space & Major Disasters, seus sistemas monitoram desmatamento, apoiam o agronegócio de precisão e coordenam respostas a desastres naturais em tempo real. A empresa opera em três frentes: → Satélites de baixa órbita para monitoramento ambiental → Plataforma SaaS de análise de imagens para agronegócio → API de dados climáticos integrada a sistemas de gestão de risco Com a aceleração do negócio, o CTO identificou um gargalo crítico: a infraestrutura de rede foi montada de forma improvisada e não documentada. Não há padronização de IPs, os protocolos de acesso remoto são inseguros e os serviços internos não estão corretamente configurados. A SatConnect abriu uma licitação e selecionou sua equipe para refazer tudo.
DADOS DA EMPRESA
🏢
SEDE
São Paulo — Sala de Controle de Missão
50 estações de trabalho
💾
DATA CENTER
Processamento de imagens orbitais
Servidores de alta disponibilidade
📡
ESCRITÓRIO REMOTO
Campinas — Análise de campo
12 analistas ambientais
🌍
ODS RELACIONADOS
ODS 9 · ODS 11 · ODS 13
ODS 2 · ODS 8
🔴 A SatConnect não tem tolerância a downtime. Cada hora offline representa perda de dados de satélite.

## Slide 3
SEU PAPEL
Você foi contratado.
ENGENHEIRO(A) DE REDES — CONSULTOR SÊNIOR
Sua equipe foi selecionada pelo CTO da SatConnect para redesenhar toda a infraestrutura de rede da empresa — do zero. Você tem autoridade técnica total para tomar decisões de arquitetura, desde que sejam justificadas e documentadas.
DISTRIBUIÇÃO DE PAPÉIS NA EQUIPE (definam entre si):
🗂️
Arquiteto de Rede
Define topologia, tipos de rede e dispositivos
🔢
Especialista IP
Projeta endereçamento, máscaras e sub-redes
🔐
Analista de Protocolos
Mapeia e justifica protocolos e segurança
🛠️
Engenheiro de Impl.
Implementa e testa a rede no Packet Tracer
📝
Tech Writer
Redige relatório e apresentação final
O QUE O CLIENTE ESPERA
📄
Documentação técnica completa da rede proposta
🗺️
Mapa da topologia com todos os dispositivos e IPs
📊
Tabela de endereçamento IP padronizada
🔒
Justificativa das escolhas de protocolos e segurança
💻
Rede 100% funcional no Cisco Packet Tracer
📣
Apresentação de 5 min para a diretoria da empresa
Grupos de 3 a 5 pessoas · Definidos pelo professor

## Slide 4
ESTRUTURA DO PROJETO
5 fases · 1 projeto completo
FASE 01
🗺️
ANÁLISE & PLANEJAMENTO
Entender e mapear a rede da SatConnect
20 pts
FASE 02
🔢
PROJETO DE ENDEREÇAMENTO
Definir e calcular toda a estrutura IP
20 pts
FASE 03
🔒
PROTOCOLOS & SEGURANÇA
Mapear e justificar os protocolos usados
20 pts
FASE 04
🛠️
IMPLEMENTAÇÃO
Construir e testar a rede no Packet Tracer
30 pts
FASE 05
📣
RELATÓRIO & PITCH
Documentar e apresentar para a diretoria
10 pts
PONTUAÇÃO TOTAL: 100 pts · Conversão para a nota: ÷ 10 = 0 a 10

## Slide 5
01
FASE
ANÁLISE & PLANEJAMENTO
Mapeie a realidade da SatConnect e defina as bases do projeto
🗺️
6 pts
1.1 — MAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE REDE
Crie um diagrama (pode ser desenhado ou no PT) mostrando como cada unidade da SatConnect se conecta. Para cada segmento, identifique e justifique o tipo de rede utilizado:
• Sede SP ↔ Data Center • Equipe interna (mesmo andar) • Wi-Fi da sala de reunião
• Armazenamento de imagens de satélite • Isolamento do setor de segurança
• Acesso remoto do campo para a sede
Não basta nomear — documente o PORQUÊ de cada escolha.
🔌
7 pts
1.2 — INVENTÁRIO DE DISPOSITIVOS
Para cada unidade da SatConnect, defina os dispositivos necessários (Switch, Roteador, AP, Firewall) e justifique tecnicamente a escolha. Inclua:
• Função do dispositivo naquele contexto específico
• Por que esse dispositivo e não outro
• Diferença entre Modem e Roteador (importante para o cliente entender)
Formato sugerido: tabela dispositivo × unidade × justificativa.
📐
7 pts
1.3 — ANÁLISE OSI × TCP/IP APLICADA
O CTO quer entender como os dados da SatConnect trafegam na rede. Produza uma análise mostrando:
• Quando um analista acessa o dashboard via HTTP — trace o caminho camada por camada (OSI)
• Qual PDU é gerado em cada etapa e o que ele carrega
• Em qual camada um problema específico (ex: cabo cortado, DNS falhando) estaria localizado
Use exemplos reais da infraestrutura que você está projetando.
FASE 1 · 20 pts | Entregável: Documento técnico (PDF ou Google Docs) + Diagrama da topologia

## Slide 6
02
FASE
PROJETO DE ENDEREÇAMENTO IP
Defina, calcule e documente toda a estrutura de IPs da empresa
📋
7 pts
2.1 — TABELA DE ENDEREÇAMENTO COMPLETA
Elabore a tabela de endereçamento de toda a rede da SatConnect. Para cada dispositivo (Roteador, Servidor, PCs), documente: Endereço IP · Máscara de Sub-rede · Gateway padrão · Endereço de Rede · Broadcast.
Use faixas privadas adequadas a cada unidade e justifique a escolha da classe de IP utilizada (ex: por que usar Classe C 192.168.x nesse contexto?).
🔢
7 pts
2.2 — CONVERSÃO BINÁRIA E PARÂMETROS DE REDE
Demonstre o raciocínio técnico por trás dos IPs escolhidos. Para pelo menos 3 endereços-chave do projeto:
• Converta de decimal → binário (mostre a tabela de pesos: 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 · 1)
• Para cada IP com máscara 255.255.255.0: identifique o Endereço de Rede, o Broadcast e o Gateway
Esse campo deve mostrar que você entende o conceito, não apenas usou uma calculadora.
🌐
6 pts
2.3 — CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DE IPs
O CTO precisa de um inventário dos IPs da empresa separando público de privado. Para cada IP abaixo, identifique: Classe (A, B ou C) · Privado ou Público · Faixa a que pertence:
🔵 192.168.10.1 🟢 10.0.5.20 🔴 172.16.4.100 ⚪ 8.8.8.8 🟡 200.100.50.1
Por que a SatConnect deve usar exclusivamente IPs privados em sua rede interna? Justifique.
FASE 2 · 20 pts | Entregável: Tabela de endereçamento + demonstração de conversões + classificação de IPs

## Slide 7
03
FASE
PROTOCOLOS & SEGURANÇA
Decida quais protocolos a SatConnect vai usar — e por quê
🗂️
7 pts
3.1 — MAPA DE PROTOCOLOS POR SERVIÇO
A SatConnect precisa de um documento que mostre qual protocolo é usado para cada função da empresa. Construa uma tabela mapeando:
• Acesso ao dashboard web • Transferência de arquivos de satélite • Administração remota dos servidores
• Resolução de nomes internos • E-mail da equipe • Acesso legado a equipamentos de campo
Para cada protocolo: nome, função, camada TCP/IP, porta e se é seguro ou não.
🔐
7 pts
3.2 — PARECER DE SEGURANÇA
O time de segurança identificou que a rede atual usa Telnet e HTTP sem criptografia. Como engenheiro responsável, emita um parecer técnico recomendando as substituições e justificando:
• Por que Telnet é inadequado para a SatConnect? Qual o risco concreto?
• Por que HTTP puro não deve ser usado no painel de controle de satélites?
• Quais protocolos você substitui e por quê eles resolvem o problema?
Escreva como se fosse um documento oficial para o CTO.
⚡
6 pts
3.3 — TCP vs UDP: DECISÃO TÉCNICA
A plataforma da SatConnect transmite dois tipos de dados críticos:
🛰️ Imagens de alta resolução de satélite (grandes volumes, não podem ser perdidos)
📊 Telemetria em tempo real de sensores orbitais (pequenos pacotes, latência mínima)
Decida qual protocolo de transporte (TCP ou UDP) usar para cada caso. Justifique com base nas características técnicas dos protocolos e nas necessidades operacionais da empresa.
FASE 3 · 20 pts | Entregável: Tabela de protocolos + Parecer de segurança + Análise TCP vs UDP

## Slide 8
04
FASE
IMPLEMENTAÇÃO
Construa e entregue a rede da SatConnect funcionando no Cisco Packet Tracer
✅ REQUISITOS MÍNIMOS DA REDE
🔀
Roteador 2911
1 unidade — interliga as duas redes (Sede + Data Center)
📦
Switch 2960
Mínimo 2 — um por segmento de rede
🖥️
Servidor
DNS + HTTP + FTP configurados e ativos
💻
Estações (PCs)
Mínimo 4 — distribuídas entre os segmentos
📶
Cabeamento
Copper Straight-Through (PCs→SW, SW→Router)
🌐
2 Redes distintas
192.168.10.0/24 (Sede) e 192.168.20.0/24 (DC)
📸 EVIDÊNCIAS OBRIGATÓRIAS
🌐
Ping entre redes
PC da Sede pingando PC do Data Center com sucesso
🔍
DNS funcionando
nslookup satconnect.local retorna o IP correto do servidor
🖥️
HTTP no browser
http://satconnect.local abre página customizada da empresa
📁
FTP com login
Acesso FTP com usuário criado + comandos dir e get testados
⚙️
Roteador via CLI
interfaces configuradas e ativas (show interfaces)
🔒
Telnet (bônus)
Acesso Telnet ao roteador configurado e testado via PC
CLI ROTEADOR → enable → configure terminal → interface Fa0/0 → ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 → no shutdown → exit → interface Fa0/1 → ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 → no shutdown
FASE 4 · 30 pts | Entregável: Arquivo .pkt + prints de cada teste (PDF ou ZIP nomeado corretamente)

## Slide 9
05
FASE
RELATÓRIO TÉCNICO & PITCH
Comunique suas decisões técnicas para o cliente — a rede existe, agora venda o projeto
📄 ESTRUTURA DO RELATÓRIO TÉCNICO
01
Sumário Executivo
Visão geral do projeto em no máximo 1 página — o que foi feito e por quê
02
Análise da Rede
Mapa de classificação, dispositivos escolhidos e justificativas (Fase 1)
03
Projeto de IP
Tabela de endereçamento + demonstração dos cálculos (Fase 2)
04
Protocolos
Mapa de protocolos + parecer de segurança + decisão TCP/UDP (Fase 3)
05
Implementação
Topologia do PT + print de cada teste realizado (Fase 4)
06
Conclusão
O que o projeto resolve para a SatConnect? Qual o impacto real?
📣 PITCH — 5 MINUTOS
⏱️ 1 min
Apresentação da equipe e do problema identificado
⏱️ 1 min
A rede projetada — mostre a topologia
⏱️ 1 min
As decisões técnicas mais importantes
⏱️ 1 min
Demo ao vivo: ping + browser + FTP
⏱️ 30s
Impacto para a SatConnect e ODS relacionados
⏱️ 30s
Conclusão — o que essa rede entrega de valor?
FASE 5 · 10 pts | Entregável: Relatório PDF + Apresentação (slides opcionais) + 5 min de pitch em aula

## Slide 10
RUBRICA DE AVALIAÇÃO
O que diferencia um projeto nota 10 de um projeto mediano
CRITÉRIO
⭐⭐⭐ EXCELENTE (100%)
⭐⭐ ADEQUADO (60-80%)
⭐ INSUFICIENTE (<50%)
Análise técnica
(Fases 1–3)
Todas as escolhas justificadas com embasamento técnico real e exemplos do contexto da SatConnect
Maioria das escolhas justificadas, com algumas lacunas ou justificativas superficiais
Respostas genéricas sem conexão com o projeto, ou incompletas
Endereçamento
IP (Fase 2)
Tabela completa, conversões demonstradas passo a passo, classificação de IPs correta
Tabela presente com poucos erros, conversões com falhas pontuais ou incompletas
Tabela incompleta, sem conversões, ou com erros sistemáticos de endereçamento
Packet Tracer
(Fase 4)
Rede 100% funcional, todos os serviços ativos, todos os testes com evidência em print
Rede funcional com alguns serviços faltando ou sem evidências de alguns testes
Topologia incompleta, conectividade falha ou sem evidências de funcionamento
Comunicação
(Fase 5)
Relatório técnico claro, pitch objetivo e demo ao vivo sem falhas
Relatório com lacunas, pitch com informações faltando ou demo parcial
Entregável incompleto, sem apresentação ou sem clareza técnica
Coesão do
projeto
O projeto todo conta uma história coerente — as decisões de uma fase fundamentam a próxima
Fases produzidas mas com pouca integração entre si
Cada entrega trata o conteúdo isoladamente, sem conexão com o caso SatConnect
Projetos copiados ou sem identificação da equipe recebem nota zero · Plágio = reprovação na disciplina

## Slide 11
·
·
·
·
·
·
·
·
🚀
BOA
SORTE!
CHECKLIST FINAL DO PROJETO
□ Mapa de rede e dispositivos documentados
□ Tabela de IP completa com cálculos demonstrados
□ Mapa de protocolos + parecer de segurança
□ Arquivo .pkt + prints de todos os testes
□ Relatório PDF entregue + pitch preparado
© 2026 Gabriel Arcanjo · FIAP · Network Architect Solutions